DSK-III.7222.131.2021 Poznań, dnia 27 maja 2022 r.

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 pkt 2, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 
ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Park Drobiarski sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory

ORZEKAM

- Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.86.2014 
z dnia 4.12.2014 r., udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Fermy Reprodukcyjnej Nowiny, w m. Nowiny na działce o nr ewidencyjnym 423/10, obręb 0051 Dzierzążenko, gmina Złotów, powiat złotowski, w następującym zakresie:

  - Tabela w pkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

- Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, paliw, surowców i materiałów

| L.p. | Rodzaj energii, paliw, surowców i materiałów | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elektryczna | 440,00 | kWh/rok |
|  | Woda | 13 901,39 | m3/rok |
|  | Pasza | 3 570,00 | Mg/rok |
|  | Ściółka | 33,00 | Mg/rok |
|  | Gaz | 222,20 | m3/rok |

  - Pkt I.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

- Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).

- Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).

- Martwe zwierzęta magazynowane w szczelnych pojemnikach, ustawionych 
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu – chłodni (BAT 2).

- Zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy. (BAT 3).

- Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do diety ubogiej w surowe białko (BAT 3).

- Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji. (BAT 3, BAT 4).

- Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego fosforu (np. fitazy) (BAT 4).

- Wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów w celu częściowego zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach (BAT 4).

- Prowadzenie rejestru zużycia wody na podstawie stanu liczników wody (BAT 5).

- Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).

- Stosowanie poideł uniemożliwiających wyciek wody (BAT 5).

- Stosowanie do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i urządzeń za pomocą urządzeń ciśnieniowych (BAT 6).

- Odprowadzanie ścieków z mycia pomieszczeń inwentarskich do szczelnych zbiorników bezodpływowych (BAT 7).

- Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji, zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich (BAT 8).

- Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).

- Unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w porze nocy i podczas weekendów, o ile to możliwe (BAT 10).

- Zamykanie drzwi i otworów budynków, zwłaszcza podczas karmienia (BAT 10).

- Urządzenia o niskim poziomie hałasu (wysokosprawne wentylatory) (BAT 10).

- Stosowanie podawania paszy ad libitum oraz stosowanie paszy granulowanej (BAT 11).

- Stosowanie szczelnego systemu magazynowania i podawania paszy – silosy paszowe wyposażone w filtry workowe (BAT 11).

- Eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu 
(BAT 11).

- Wyposażenie kurników w system zraszania - zamgławiania (BAT 11).

- Zapewnienie odpowiedniej odległości między gospodarstwem, a obiektem wrażliwym 
(BAT 13).

- Utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie czystym i suchym  (BAT 13).

- Stosowanie poideł niewyciekowych (BAT 32).

- Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pojemnikach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi; przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

3.  Pkt I.6.3.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

6.3.2.	Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
| 1. | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 15 01 10* | Odpad należy magazynować w szczelnym pojemniku, kontenerze lub worku w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłoniętym przed czynnikami atmosferycznymi. Miejsce magazynowania: wydzielone pomieszczenie w magazynie kontenerowym. Odpad należy przekazywać do odzysku lub do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. |
| 2. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09,16 02 12 | 16 02 13* | Odpad należy magazynować w szczelnym pojemniku, kontenerze lub worku w wyznaczonym miejscu na wybetonowanym podłożu, osłoniętym przed czynnikami atmosferycznymi. Miejsce magazynowania: wydzielone pomieszczenie w magazynie kontenerowym. Odpad należy przekazywać do odzysku lub do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. |
| 3. | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. | 18 02 02* | Odpad należy magazynować w szczelnym pojemniku, kontenerze lub worku (odpady o ostrych końcach i krawędziach), w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłoniętym przed czynnikami atmosferycznymi. Miejsce magazynowania: wydzielone pomieszczenie w magazynie kontenerowym. Odpad należy przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | Odchody zwierzęce | 02 01 06 | Odpad nie jest magazynowany na terenie Fermy. Odpad na bieżąco należy przekazywać do odzysku uprawnionym podmiotom. |
| 2. | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | Odpad należy magazynować w pojemniku, kontenerze lub w wyznaczonym miejscu, z szczelnym podłożem. Miejsce magazynowania: wydzielone pomieszczenie w magazynie kontenerowym. Odpad należy przekazywać do odzysku uprawnionym podmiotom. |
| 3. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | Odpad należy magazynować w pojemniku, kontenerze lub w wyznaczonym miejscu, z szczelnym podłożem. Miejsce magazynowania: wydzielone pomieszczenie w magazynie kontenerowym. Odpad należy przekazywać do odzysku uprawnionym podmiotom. |
| 4. | Metale żelazne | 16 01 17 | Odpad należy magazynować w pojemniku, kontenerze lub w wyznaczonym miejscu, z szczelnym podłożem. Miejsce magazynowania: wydzielone miejsce w boksie przejazdowym. Odpad należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 16 01 19 | Odpad należy magazynować w pojemniku, kontenerze lub w wyznaczonym miejscu, z szczelnym podłożem. Miejsce magazynowania: wydzielone miejsce w boksie przejazdowym. Odpad należy przekazywać do odzysku uprawnionym podmiotom. |
| 6. | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 18 02 03 | Odpad należy magazynować w pojemniku kontenerze lub w wyznaczonym miejscu, z szczelnym podłożem. Miejsce magazynowania: wydzielone pomieszczenie w magazynie kontenerowym. Odpad należy przekazywać do odzysku uprawnionym podmiotom. |

4.  Pkt I.6.3.3. lit. a decyzji otrzymuje brzmienie:

- Dobre izolowanie posadzek budynków inwentarskich, co zmniejsza zużycie ściółki, 
a w konsekwencji ilość wytwarzanego odpadu o kodzie 02 01 06.

5.  Pkt I.7. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru 
i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, 
o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody za pomocą liczników zamontowanych w każdym budynku inwentarskim z częstotliwością raz na miesiąc (BAT 5, 
BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej oraz gazu za pomocą faktur, z częstotliwością raz w roku (BAT 29).

7.1.3. Należy monitorować zużycie paszy na podstawie dokumentów zakupu, z częstotliwością raz 
w roku (BAT 29).

7.1.4.  Należy monitorować stan liczebny stada, poprzez monitoring ilości zwierząt zasiedlających poszczególne obiekty oraz monitoring ilości sztuk padłych usuniętych z budynków inwentarskich 
– wyniki należy wpisywać do rejestru każdego dnia (BAT 29).

7.1.5.  Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika (pomiotu) oraz ewidencję jego rozchodów, po każdym zakończonym cyklu (BAT 29).

7.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku, obliczeniowo 
z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu, w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt, oraz szacunkowo w oparciu o analizę obornika z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu, z częstotliwością raz 
w roku (BAT 24).

7.3. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie 
z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 25).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

7.5. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej

7.5.1. Monitoring ilości pobieranej wody

- Prowadzić raz na dobę monitoring ilości pobieranej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza i odnotowywać wyniki w rejestrze.

- Prowadzić raz na rok, pomiary wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach. Wyniki pomiarów należy wykonywać w książce eksploatacji studni.

- Prowadzić raz na dwa lata pomiary jakości wody w stanie pierwotnym.

7.5.2. Monitoring ścieków przemysłowych

7.5.2.1. Monitoring ścieków przemysłowych z mycia budynków inwentarskich

Prowadzić ewidencję wywożonych ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych, obejmującą ilość i datę wywozu ścieków, ze wskazaniem odbiorców.

7.5.2.2. Monitoring ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody.

- Należy wykonywać zgodnie z przepisami szczególnymi pomiar stężeń substancji zanieczyszczających, określonych w pkt I.6.2.2.2. lit. c decyzji oraz prowadzić ewidencję wyników. Próbki kontrolne, w celu ocen ich jakości, pobierać należy w zbiorniku ścieków – wód popłucznych.

- Prowadzić pomiar ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych do ziemi na podstawie pojemności odstojnika.

6.  Pkt I.8. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. decyzji, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać 
ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca I kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 
DSR-II-1.7222.86.2014 z dnia 4.12.2014 r., udzielającej przedsiębiorstwu Park Drobiarski 
Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Fermy Reprodukcyjnej Nowiny, w m. Nowiny na działce o nr ewidencyjnym 423/10, obręb 0051 Dzierzążenko, gmina Złotów, powiat złotowski, pozostają bez zmian.

III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.86.2014 z dnia 4.12.2014 r., udzielającą przedsiębiorstwu Park Drobiarski 
Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Fermy Reprodukcyjnej Nowiny, w m. Nowiny na działce o nr ewidencyjnym 423/10, obręb 0051 Dzierzążenko, gmina Złotów, powiat złotowski.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, w dniu 23.06.2021 r. złożyło do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.86.2014 z dnia 4.12.2014 r., udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Fermy Reprodukcyjnej Nowiny, w m. Nowiny na działce 
o nr ewidencyjnym 423/10, obręb 0051 Dzierzążenko, gmina Złotów, powiat złotowski.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika 
z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, mając na uwadze 
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego, złożony w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.1.158.2017 z dnia 13.09.2017 r. do zmiany pozwolenia zintegrowanego, celem dostosowania zapisów decyzji do wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2017 r. t. 43, str. 231).

Przedmiotowa zmiana nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, która mogłaby powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym nie była wymagana opłata rejestracyjna oraz przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.131.2021 z dnia 16.03.2022 r. na postawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Ze względu na fakt, iż pozwolenie zintegrowane obejmuje korzystanie z wody 
– pobór wody z własnego ujęcia wód podziemnych, przymiot Strony posiada także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Strony nie skorzystały z przysługującego jej uprawnienia.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono spełnienie przez przedmiotową instalację wymogów decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

W celu dostosowania ww. decyzji do konkluzji BAT zmieniono pkt I.3. (sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości) decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.86.2014 z dnia 4.12.2014 r., doprecyzowując jego zapisy.

Wymagania BAT związane z emisją amoniaku z pomieszczeń dla hodowlanych kur brojlerów nie są związane z wartościami dopuszczalnymi BAT-AEL. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami związana jest ze zmianą miejsca magazynowania odpadów. Wytwarzane odpad magazynowane będą 
w specjalnym kontenerze zlokalizowanym w południowej części instalacji. Mając powyższe na uwadze zmieniono zapisy pkt I.6.3.2. pozwolenia zintegrowanego w zakresie miejsc magazynowania odpadów.

Zgodnie z BAT 5, 24, 25, 27 i 29 załącznika do ww. decyzji wykonawczej, Prowadzący instalację zobowiązany jest do monitorowania ilości wykorzystywanej wody, zużycia energii elektrycznej i paszy, stanu liczebnego stada w tym upadków, ilości powstającego obornika oraz jego rozchodów, całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku, emisji amoniaku i pyłu do powietrza. W związku z powyższym, nadano nowe brzmienie w pkt I.7. ww. decyzji.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za przedmiotową zmianą pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącej instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu 
i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiska i Klimatu

podpis elektroniczny

# Otrzymują:

- Park Drobiarski Sp. z o.o.

Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory

- Minister Klimatu i Środowiska

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)

- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (ePUAP)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku

- Aa x 2