# DT-II.272.1.2019

# Załącznik nr 6b do SIWZ

# ZESTAWIENIE

cen jednostkowych prac modernizacyjnych ezt EN76-037

| Lp. | Szczegółowy opis zakresu prac modernizacyjnych | Oferowana cena jednostkowa danego zakresu prac modernizacyjnych – w zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto |
| 1. | Modernizacja systemu informacji pasażerskiej (SIP): W ramach prac modernizacyjnych SIP Wykonawca dokona: wymiany monitorów reklamowych; wymiany sterowników maszynisty SRG5000. Wymagania dla monitorów reklamowych: podwójne w układzie V, mocowane do sufitu – 3 sztuki/pojazd; pojedyncze, mocowane do ściany – 2 sztuki/pojazd; przekątna ekranu – minimum 22”; minimalna rozdzielczość – Full HD; obudowa – wandaloodporna; szyba – pancerna typu P4; możliwość odtwarzania plików w formacie AVI, MP4 (z kodowaniem H.264), JPEG, PNG, itp. Wymagania dla sterowników maszynisty: sterowanie SIP poprzez komputer panelowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 10,4” oraz rozdzielczości 1280x768 lub 1024x768; klasa szczelności dla komputera panelowego – IP65 (z przodu i z tyłu); możliwość wyświetlania służbowego rozkładu jazdy z SKRJ PKP PLK; ekran komputera z czujnikiem intensywności oświetlenia, dostosowujący jasność ekranu do panujących warunków. System informacji wizualnej sprzężony z systemem informacji audio. Wykonanie – zgodnie z PN-EN 50121-3-2:2017-04; PN-EN 50155:2007/AC:2010, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07. |  |  |
| 2. | Modernizacja systemu monitoringu: Montaż dwóch kamer zapewniających widok pantografów i spełniających następujące wymagania: 1) cyfrowe z rejestracją kolorowego obrazu; 2) klasa szczelności – nie mniejsza niż IP66; 3) czułość – nie mniejsza niż 0,4 lx; 4) zasilanie – poprzez PoE; 5) obudowa kamery – ogrzewana; 6) obraz z każdej kamery – zapisywany i archiwizowany przez okres jak dla pozostałych kamer zamontowanych w pojeździe; 7) wykonanie – zgodnie z PN-EN 50155:2007/AC:2010; PN-EN 50121-3-2:2017-04; PN-EN 60529:2003/A2:2014-07; 8) miejsce montażu kamer – do uzgodnienia z Zamawiającym. Wprowadzenie funkcji automatycznego przełączania monitoringu wewnętrznego na kamerę w przedsionku rejestrującą użycie interkomu. Zamawiający wymaga, aby w momencie uruchomienia interkomu przez pasażera, w kabinie maszynisty nastąpiło automatyczne przełączenie obrazu z kamer wewnętrznych tylko na obraz z kamery w przedsionku, w którym nastąpiło użycie interkomu. |  |  |
| 3. | Montaż rolet okiennych w przedziałach pasażerskich: Przy każdym oknie zabudować rolety, zwijane pionowo. Wymagania: wykonane z tkaniny ekranującej, przeznaczonej na zasłony przeciwsłoneczne; posiadające możliwość ich ustawienie na dowolnej wysokości; mechanizm zwijający oraz prowadnice – zabudowane pod laminatem ściennym; muszą spełniać normę PN-EN 45545-2+A1:2015-12; rozwiązanie techniczne i kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 4. | Wydzielenie miejsca dla obsługi pokładowej pociągu: Za każdą kabiną maszynisty z prawej strony w obszarze czterech foteli naprzeciwległych wydzielić „przedział służbowy” dla obsługi pociągu. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zamontuje: przy fotelach – zwijany pas służący do wydzielenia obszaru dla obsługi z napisem „przedział służbowy”, przy półce bagażowej – zamykaną na klucz szafkę (wzór i wymiary – do uzgodnienia z Zamawiającym); pod oknem – składany stolik w formacie co najmniej A3 do wypełniania dokumentów; w ścianie kabiny maszynisty – chowany mikrofon rozgłoszeniowy w postaci słuchawki do zapowiedzi przez obsługę pociągu (rozwiązanie – do uzgodnienia z Zamawiającym). |  |  |
| 5. | Montaż odświeżaczy powietrza w przedziałach pasażerskich: W każdym przedziale pasażerskim zamontować po jednym automatycznym odświeżaczu powietrza z programowaną częstotliwością emisji zapachu (interwał czasowy). Zasilanie – z wbudowanej w odświeżacz baterii. Rozwiązanie techniczne i rozmieszczenie – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 6. | Modernizacja szaf międzyczłonowych: Dokonać zmiany sposobu otwierania szaf międzyczłonowych. Szczegółowe rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 7. | Modernizacja układu elektrycznego: Zabudowa systemu sterującego rozdziałem zasilania podczas uruchamiania pojazdu. Zasilanie w pierwszej fazie – tylko układów odpowiedzialnych za uruchomienie pojazdu w celu ochrony baterii akumulatorów. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Zabudowa układu zabezpieczającego przed nadmiernym rozładowaniem baterii akumulatorów. W przypadku zbliżania się do krytycznego poziomu stanu baterii układ musi zapewnić ich automatyczne wyłączenie (tylko podczas postoju). Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 8. | Modernizacja systemów w kabinie maszynisty: Wprowadzenie na monitorze maszynisty informacji o ładowaniu wszystkich zasilaczy buforowych, również w trakcji wielokrotnej. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Wprowadzenie funkcji zapamiętywania usterek z monitora systemu sterującego Intelo, z możliwością ich przesyłania online do bazy danych Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. poprzez opisane funkcjonalności sieci LAN i łączności GSM. Wykonawca przekaże Zamawiającemu „kody dostępowe” do systemu (Intelo/Locel). Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Zmiana sygnalizacji wyzwolenia wyłącznika szybkiego. Optyczny sygnał lampki ostrzegawczej HL18 uzupełnić o sygnał akustyczny z możliwością wyłączenia. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Zmiana sygnalizacji użycia przycisku „Alarm” i „SOS”. Zamawiający wymaga, aby informacja o użyciu sygnału „Alarm” lub „SOS” była widoczna dla maszynisty przez 10-15 sek. wraz z podaniem lokalizacji użytego przycisku. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Przeprojektowanie zabudowanego łącznika dolnej płyty (podnóżek). Zamawiający wymaga, aby syrenę manewrową zastąpić syreną pociągową. Wprowadzenie funkcji automatycznego włączania sygnału dźwiękowego Rp1 podczas hamowania nagłego z możliwością wyłączenia. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Wprowadzenie funkcji umożliwiającej otwarcie pierwszych drzwi automatycznych zewnętrznych za kabinami maszynisty (prawe i lewe), bez zgody na otwarcie wszystkich drzwi oraz bez konieczności zrywania pętli bezpieczeństwa i konieczności wykonywania uproszczonej próby hamulca. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Wprowadzenie funkcji umożliwiającej awaryjne zapalenie (np. przy utracie sterowania) za pomocą przełącznika umieszczonego w szafie za kabiną „prowadzącą” tylko świateł końcowych pociągu (czerwonych). Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 9. | Kabina WC: Montaż w każdej kabinie WC po jednej suszarce do rąk wraz z instalacją elektryczną. Rozmieszczenie – do uzgodnienia z Zamawiającym. Montaż w każdej kabinie WC po jednym automatycznym odświeżaczu powietrza z programowaną częstotliwością emisji zapachu (interwał czasowy). Rozwiązanie techniczne i rozmieszczenie – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 10. | Modernizacja podzespołów zewnętrznych: Modernizacja zgarniaczy torowych w następującym zakresie: wzmocnienie mocowania zgarniaczy; zmiana dolnych i górnych osłon zgarniaczy na metalowe. Rozwiązania techniczne – do uzgodnienia z Zamawiającym. Modernizacja układu piasecznic w następującym zakresie: wzmocnienie mocowania wspornika piasecznicy; zmiana sposobu zamknięcia zbiorników na piasek na zatrzaskowe. Rozwiązania techniczne – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 11. | Montaż systemów trakcji wielokrotnej: Wprowadzenie funkcji pełnego podglądu systemu drugiego i kolejnego pojazdu w trakcji wielokrotnej („slave”). Przez pełen podgląd systemu diagnostycznego pojazdów połączonych w trakcję wielokrotną (pojazd 2 i 3 jako „slave”) Zamawiający rozumie możliwość wyświetlania na wyświetlaczu diagnostycznym HMI pojazdu „master” wszystkich parametrów diagnostycznych pracy pojazdów „slave” wyświetlanych dla pojazdu „master”, w tym podglądu ładowania baterii na poszczególnych członach. Sygnalizacja ładowania baterii poszczególnych członów pojazdów musi być widoczna na każdej zakładce ekranu diagnostycznego pojazdu „master” (np. zakładka drzwi, hamulca, ogrzewania, zasilania z sieci, konfiguracji składu itd.). Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Zabudowa systemu umożliwiającego przeniesienie napięcia pomiędzy pojazdami w celu uruchomienia rozładowanego ezt. Rozwiązanie – wg propozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| Łączna cena prac modernizacyjnych (od pozycji 1-11) |  |  |

......................, dnia.........................