# DT-II.272.3.2019

# Załącznik nr 5 do SIWZ

# ZESTAWIENIE

cen jednostkowych prac modernizacyjnych autobusu szynowego SA108-010

| Lp. | Szczegółowy opis zakresu prac modernizacyjnych | Oferowana cena jednostkowa danego zakresu – w zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto |
| 1. | Wymiana foteli pasażerskich Montaż w przedziale pasażerskim foteli spełniających następujące wymagania: Wymagania ergonomiczne – wg karty UIC 567; Wymagania wytrzymałościowe – wg karty UIC 566; Wymagania trudnopalnościowe – wg normy PN-EN-45545-2+A1: 2015-12; Wysokość fotela od podłogi: min. 1250 mm; Szerokość siedziska i oparcia: 450 mm – 460 mm; Głębokość siedziska: min. 430 mm; Wysokość siedziska od podłogi: 430mm – 450mm; Podłokietnik ruchomy od strony korytarza i podłokietnik stały od strony ściany bocznej; nakładka podłokietnika – drewniana (rodzaj drewna – buk); Moduły tapicerowane miękkie o grubości pianki na siedziskach min. 50 mm (również dla siedzeń uchylnych), pokryte tkaniną trudnopalną typu wełna-plusz z zagłówkiem wyprofilowanym, pokrytym skórą naturalną; Konstrukcja foteli musi zapewnić personalizację miejsc; Zabezpieczenie antykorozyjne części stalowych – farbą proszkową; Materiał obiciowy w kolorystyce i wzornictwie wskazanym przez Zamawiającego; Fotele od strony korytarza (z wyjątkiem foteli, których oparcie przylega do ściany oraz z wyjątkiem jednego z foteli, których oparcia przylegają do siebie) muszą być wyposażone w uchwyt na wysokości zagłówka; Rozmieszczenie foteli – do uzgodnienia z Zamawiającym (liczba miejsc siedzących po montażu nowych foteli – 99, w tym 9 uchylnych), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 4 typy foteli. |  |  |
| 2. | Modernizacja systemu monitoringu W ramach modernizacji Wykonawca dokona: montażu 4. kamer wewnętrznych w przedziale pasażerskim; montażu 2. kamer szlakowych w kabinach maszynisty (po jednej na człon); montażu 4. kamer lusterkowych (po dwie na człon); montażu rejestratora wraz z okablowaniem; wymiany monitorów w kabinach maszynisty; instalacji oprogramowania. Wymagania dla kamer: cyfrowe; klasa szczelności – nie mniejsza niż IP66; czułość – nie mniejsza niż 0,4 lx; zasilanie – poprzez PoE; muszą rejestrować obraz kolorowy; kamery lusterkowe – zamontowane w ogrzewanych obudowach; miejsce montażu kamer – do uzgodnienie z Zamawiającym. Wymagania dla rejestratora: obraz z każdej kamery musi być zapisywany i archiwizowany przez okres co najmniej 200 h; rejestracja obrazu – na dyskach wymiennych; dyski muszą być umieszczone w tzw. kieszeniach wymiennych (nie dopuszcza się wyciągania i rozkręcania rejestratora w celu wymiany dysku); czas w rejestratorach – synchronizowany z GPS lub innym centralnym zegarem na pojeździe; ciągła, wizualna informacja o stanie pracy rejestratorów (np. dioda); miejsce montażu – do uzgodnienia z Zamawiającym; Wykonawca wyposaży pojazd w 2 dyski o pojemności co najmniej 1Tb każdy. Wymagania dla monitorów: wyposażone w ekran dotykowy z obrazem kolorowym; przekątna ekranu – co najmniej 10,4”; możliwość regulacji jasności obrazu (maksymalne przyciemnienie i rozjaśnienie nie może spowodować zaniku obrazu); wbudowane w pulpit maszynisty; monitor musi umożliwić przełączanie pomiędzy trybem kamer lusterkowych (wyświetlanie na ekranie obrazu z czterech kamer jednocześnie i z każdej indywidualnie) oraz trybem kamer przedziału pasażerskiego (wyświetlanie obrazu z czterech kamer jednocześnie i z każdej indywidualnie); w przypadku jazdy wielokrotnej zarządzanie wyświetlaniem musi odbywać się na jednym monitorze i musi być możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer wewnętrznych i lusterkowych złączonych pojazdów. Wymagania dla oprogramowania: oprogramowanie do odczytu obrazu z kamer musi umożliwić zsynchronizowanie zapisów ze wszystkich kamer na pojeździe; musi istnieć możliwość wyświetlania obrazu z jednej kamery, a także z wybranych przez operatora grup kamer np. zewnętrznych, wewnętrznych; możliwość odczytu i przeglądania zdarzeń na stanowisku stacjonarnym, wyposażonym w oprogramowanie i dedykowaną stację dokującą; program powinien mieć funkcję wyeksportowania obrazu i zapisu na innych nośnikach (odczyt wyeksportowanego obrazu nie może wymagać dodatkowego oprogramowania). Wykonanie – zgodne z PN-EN 50155:2018-01; PN-EN 50121-3-2:2017-04. |  |  |
| 3. | Modernizacja systemu informacji pasażerskiej (SIP) Dostosować SIP do wymagań Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (DZ.U. z 2013 r. poz.211 ze zm.). W ramach prac modernizacyjnych Wykonawca dokona: wymiany zewnętrznych kierunkowych tablic czołowych (2 szt.); montażu 4. zewnętrznych kierunkowych tablic bocznych; montażu w przedziale pasażerskim 4. tablic LCD informacyjnych kierunkowych; montażu w przedziale pasażerskim 2. monitorów reklamowych LCD; montażu w każdej kabinie maszynisty po jednym komputerze panelowym sterującym SIP wraz z okablowaniem; Wymagania dla tablic zewnętrznych bocznych: elektroniczne diodowe LED; możliwość przewijania tekstu; możliwość wyświetlania tekstu w czterech wierszach; kolor wyświetlanego tekstu – bursztynowy. Wymagania dla tablic wewnętrznych LCD informacyjnych kierunkowych: przekątna ekranu – minimum 22”; minimalna rozdzielczość – Full HD; obudowa – wandaloodporna; szyba – pancerna typu P4 możliwość wyświetlania przebiegu trasy, rodzaju i numeru pociągu, aktualnego czasu, daty; możliwość wyświetlania nagłych komunikatów nadawanych poprzez system wewnętrzny Użytkownika pojazdu z centrum dyspozytorskiego; lokalizacja tablic – do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagania dla monitorów reklamowych LCD: przekątna ekranu – minimum 22”; minimalna rozdzielczość – Full HD; obudowa – wandaloodporna; szyba – pancerna typu P4; możliwość odtwarzania plików w formacie AVI, MP4, WAV, JPEG, PNG, itp.; materiał reklamowy – wgrywany za pośrednictwem modułu łączności lub złącza USB do sterownika SIP i rozprowadzany do monitorów reklamowych poprzez sieć Ethernet; lokalizacja monitorów – do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagania dla komputera panelowego: przekątna ekranu – minimum 10,4”; ekran – dotykowy z czujnikiem intensywności oświetlenia dostosowującym jasność ekranu do panujących warunków automatycznie i ręcznie; minimalna rozdzielczość – HD; klasa szczelności – min. IP65 (z przodu i z tyłu); wymiana danych – poprzez łącze Ethernet i łatwo dostępne złącze USB; funkcja wyświetlania służbowego rozkładu jazdy z SKRJ PKP PLK. Wyświetlanie informacji pasażerskiej musi odbywać się automatycznie, zgodnie z programem wprowadzonym przez obsługę i być dostosowane do trakcji wielokrotnej. Ramka NMEA wystawiona bezpośredni do bazy danych Użytkownika pojazdu. Transmisja danych – z i do pojazdu poprzez moduł transmisji danych i lokalizacji GSM/GPS. Wybór trasy – zintegrowany z wyborem numeru SKRJ z poziomu rozkładu jazdy. Automatyczne rozpoznawanie stacji za pośrednictwem GPS. Automatyczne zapowiedzi wizualne i dźwiękowe następnych stacji synchronizowane z pozycją GPS i modułu drogi. Rejestracja zdarzeń na serwerze Użytkownika pojazdu (logowanie maszynisty, aktualizacja danych, wyświetlenie rozkładu, numer identyfikacyjny pojazdu). System informacji wewnętrznej sterowany niezależnie od systemu informacji zewnętrznej. System informacji wizualnej sprzężony z systemem informacji audio. Wykonanie – zgodnie z PN-EN 50121-3-2:2017-04; PN-EN 50155:2018-01. |  |  |
| 4. | Zabudowa kabiny WC Zabudować nową kabinę WC dla osób na wózkach inwalidzkich i z możliwością przewijania niemowląt wg TSI PRM (Decyzja 2008/164/WE). Nową kabinę WC zabudować w miejscu starej kabiny. Nowy zbiornik na nieczystości ze stali nierdzewnej, podgrzewany o pojemności co najmniej 200 litrów. Nowy zbiornik na czystą wodę ze stali nierdzewnej, podgrzewany elektrycznie o pojemności co najmniej 150 litrów. Instalacja wodna sterowana elektrozaworami. Instalacja doprowadzająca wodę do muszli ustępowej i umywalki tzw. "sucha". Odprowadzenie wody z umywalki poprowadzić poza zbiornik na nieczystości. W kabinie WC zastosować wentylację wymuszoną. Toaleta musi być wyposażona w: zamknięty, próżniowy układ WC z muszlą ze stali nierdzewnej oraz deskę sedesową i klapę; umywalkę; dozownik na mydło w płynie; lustro; pojemnik na ręczniki papierowe; uchwyt na papier toaletowy; śmietniczkę o pojemności min. 15 l; przewijak dla niemowląt. Rozmieszczenie wyposażenia – do uzgodnienia z Zamawiającym. Ze względów estetycznych i antykradzieżowych stosować elementy wyposażenia, umożliwiające maskowanie wkrętów mocujących (zastosowane wkręty nie mogą być łatwo demontowane przy pomocy standardowych narzędzi). Przy WC umieścić podświetlany sygnał zajętości oraz defektu WC widoczny z przedziału pasażerskiego. Elementy wyposażenia przystosowane do użytku przez pasażerów (np. przyciski) zaopatrzyć w znakowanie czytelne również przez osoby niewidzące. W pobliżu kabiny WC wyodrębnić dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich z możliwością unieruchomienia wózka. |  |  |
| 5. | Montaż układu zasilania zewnętrznego 230V Układ musi zapewnić: działanie podgrzewaczy wody systemu ogrzewania, podgrzewanie zbiorników na wodę i fekalia w przedziale WC, ładowanie baterii, działanie oświetlenia. Wykonawca wyposaży pojazd w przewód zasilania zewnętrznego 230V oraz zamontuje na zewnątrz pojazdu, zamykaną na klucz skrzynkę do jego przechowywania. Konstrukcja i miejsce montażu skrzynki – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 6. | Montaż systemu zasilania drugiego członu Zastosowane rozwiązanie musi umożliwić ładowanie baterii w członie, w którym nastąpiła awaria silnika spalinowego. |  |  |
| 7. | Montaż rolet okiennych w przedziale pasażerskim Przy każdym oknie zabudować rolety uchylne, suwane pionowo. Wymagania: wykonane z tkaniny ekranującej, przeznaczonej na zasłony przeciwsłoneczne; wyposażone w prowadnice i zabudowaną kasetę zwijającą tkaninę; posiadające możliwość ich ustawienie na dowolnej wysokości; muszą spełniać normę PN-EN 45545-2+A1:2015-12; rozwiązanie techniczne i kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| 8. | Modernizacja układów wylotu spalin Odseparować układ ogrzewania od układu wydechowego. Wymienić całą instalację odprowadzania spalin wraz z połączeniami. Zastosować kompensator układu wydechowego o większej średnicy. Zmodyfikować izolację termiczną. Zastosować materiał o odporności ciągłej na temperaturę co najmniej 900°C. Wykonać w obrębie komina wyciąg grawitacyjny temperatury z odprowadzeniem na zewnątrz pojazdu. |  |  |
| 9. | Wymiana bocznego poszycia pudła W ramach modernizacji Wykonawca zobowiązany jest do: Wymiany całego poszycia bocznej powierzchni pudła – zastosować blachę aluminiową, Wymiany wszystkich klap inspekcyjnych – zastosować stelaż i blachę aluminiową oraz sprężyny gazowe. |  |  |
| 10. | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z sufitami Montaż podwójnej linii świetlnej w uzgodnieniu z Zamawiającym. Źródło światła – świetlówki, barwa światła – naturalna lub ciepła. Zastosować panele sufitowe aluminiowe, wyposażone w zawiasy ułatwiające dostęp do urządzeń nad sufitem. |  |  |
| 11. | Montaż śmietniczek uchylnych Montaż 4-ech śmietniczek (po dwie na człon) o pojemności minimum 15 litrów każda. Zastosować śmietniczki z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się worka. Wzór, kolorystyka i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym. Montaż na ścianie okiennej pomiędzy fotelami naprzeciwległymi śmietniczek uchylnych, zintegrowanych ze stolikiem. Zastosować śmietniczki z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się worka. Wzór, pojemność i kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| Łączna cena prac modernizacyjnych (od pozycji 1-11) |  |  |

......................, dnia.........................						.......................................

podpis Wykonawcy