#### Załącznik nr 1 do SIWZ.

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

## Minimalne wyposażenie,  parametry i warunki bezpieczeństwa, które musi posiadać samochód:

- Samochód pierwszy, drugi, trzeci i czwarty:

- Pojemność silnika spalinowego - nie mniej niż 1900 cm3 – nie więcej niż 2995 cm3

- Moc co najmniej 272 KM

- Rodzaj paliwa - benzyna

- Napęd na obie osie

- Długość - co najmniej 4760 mm

- Rozstaw osi - co najmniej 2790 mm

- Komputer pokładowy z wyświetlaczem

- Rodzaj nadwozia – sedan lub hatchback lub liftback

- Ilość miejsc - 5 osobowy

- Ilość drzwi – minimum 4

- Przekładnia automatyczna - minimum 7 biegowa/stopniowa

- Autoalarm

- Bezkluczykowy system obsługi samochodu

- Zamek centralny zdalnie sterowany

- Kolor nadwozia - czarny

- Pokrycie siedzeń - jasne (odcienie beżu lub szarości), materiał typu Alcantara lub równoważny

- Deska rozdzielcza górna - ciemna

- Deska rozdzielcza dolna - jasna

- Wstawki wykończeniowe na drzwiach i desce rozdzielczej – jasne (odcienie beżu lub szarości)

- Podłoga czarna

- Podsufitka jasna

- Klamki drzwi oraz lusterka - w kolorze nadwozia

- Regulowana kolumna kierownicy - w min. dwóch płaszczyznach

- Wspomaganie układu kierowniczego

- 2 lampki do czytania z tyłu

- Wbudowana nawigacja

- Zestaw głośnomówiący

- Kamera cofania

- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

- Radio z głośnikami i wejściem USB

- Układ hamulcowy z  systemami:

  - ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania)

  - ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy)

  - ASR lub równoważne (system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania)

  - MSR lub równoważne (system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem)

- Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

- Elektromechaniczny hamulec postojowy

- System automatycznego uruchamiania hamulca

- Podgrzewana szyba przednia

- Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

- Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

- Poduszki powietrzne dla pasażerów z tyłu

- Kurtyny powietrzne

- Szyby termoizolacyjne, sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu

- Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby ustawiana elektrycznie lub manualnie, rolety                w szybach bocznych tylnych ustawiane manualnie

- Fotele przednie z elektryczną regulacją wysokości

- Fotel kierowcy z funkcją pamięci

- Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy

- Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana automatycznie

- Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika

- Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem dźwiękowym

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane, podgrzewane

- Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED

- System adaptacyjnych świateł drogowych lub równoważny

- Czujnik deszczu

- Trójramienna skórzana kierownica multifunkcyjna

- Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy)

- Koło zapasowe pełnowymiarowe, pełnowartościowe

- Podnośnik samochodowy

- Trójkąt

- Gaśnica

- Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu

- Gumowa mata do bagażnika

- Zestaw siatek w bagażniku

- Samochód musi spełniać normę spalania minimum Euro6.

- Samochód piąty i szósty:

- Pojemność silnika nie mniej niż 1950 cm3

- Moc co najmniej 190 KM

- Paliwo – benzyna

- Napęd na przednią oś

- Długość - co najmniej 4760 mm

- Rozstaw osi - co najmniej  2650 mm

- Komputer pokładowy

- Rodzaj nadwozia – sedan lub hatchback lub liftback

- Ilość miejsc – 5 osobowy

- Ilość drzwi - minimum 4

- Przekładnia automatyczna – minimum 7 biegowa/stopniowa

- Autoalarm

- Zamek centralny zdalnie sterowany

- Kolor nadwozia czarny

- Pokrycie siedzeń: ciemne

- Deska rozdzielcza górna: ciemna

- Deska rozdzielcza dolna:  ciemna

- Wstawki wykończeniowe na drzwiach: ciemne

- Podłoga: czarna

- Podsufitka: jasna

- Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia

- Regulowana kolumna kierownicy – w min. dwóch płaszczyznach

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

- Radio z głośnikami i wejściem USB

- Układ hamulcowy z  systemami:

  - ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania)

  - ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy)

  - ASR lub równoważne (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)

  - MSR lub równoważny (system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem)

- Hamulce tarczowe z przodu i z tył

- Elektromechaniczny hamulec postojowy

- System automatycznego uruchamiania hamulca

- Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera

- Poduszki powietrzne dla pasażerów z tył

- Kurtyny powietrzne

- Szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie

- Fotele przednie z elektryczną regulacją wysokości

- Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie

- Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika

- Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem dźwiękowym

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane, podgrzewane

- Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED

- Czujnik deszczu

- Trójramienna skórzana kierownica multifunkcyjna

- Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy)

- Koło zapasowe pełnowymiarowe, pełnowartościowe

- Podnośnik samochodowy

- Trójkąt

- Gaśnica.

- Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu

- Gumowa mata do bagażnika

- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

- Samochód musi spełniać normę spalania minimum Euro6.

- Samochód siódmy:

- Pojemność silnika nie mniej niż 1950 cm3

- Paliwo – diesel

- Moc co najmniej:  230 KM

- Długość co najmniej 5300 mm

- Rozstaw osi co najmniej  3400 mm

- Wysokość nie więcej niż 1930 mm

- Napęd na obie osie

- Przekładnia automatyczna minimum 9-stopniowa/biegowa

- Ilość miejsc:

- pierwszy rząd: dwa fotele

- drugi rząd: dwa fotele

- trzeci rząd: trzyosobowa kanapa

- Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej i lewej strony, elektrycznie sterowane

- Kolor nadwozia czarny

- Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia

- Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane, podgrzewane

- Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED

- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

- Czujnik deszczu

- Kamera cofania

- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

- Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

- Autoalarm

- Zamek centralny zdalnie sterowany

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Kierownica multifunkcyjna

- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

- Hamulce tarczowe w przedniej i tylnej osi

- Układ hamulcowy z  systemami minimum:

  - ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania)

  - ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy)

  - ASR lub równoważne (system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania)

- Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera

- Kurtyny powietrzne

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich foteli

- Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem dźwiękowym

- Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika

- Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

- Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera

- Pokrycie siedzeń skórzane czarne

- Deska rozdzielcza górna: ciemna

- Deska rozdzielcza dolna:*  ciemna

- Podłoga: czarna

- Podsufitka: jasna

- Oświetlenie w podsufitce

- Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie

- Komputer pokładowy

- Nawigacja

- Zestaw głośnomówiący

- Radio z głośnikami i wejściem USB

- Przyciemniane szyby w drugim, trzecim rzędzie oraz w tylnej klapie (90%)

- Wielofunkcyjny stolik środkowy (składany, obrotowy, przesuwany)

- Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy)

- Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu

- Koło zapasowe pełnowartościowe i pełnowymiarowe

- Podnośnik samochodowy

- Trójkąt

- Gaśnica

- Samochód musi spełniać normę spalania minimum Euro6.