DSK-III.7222.177.2021                                                                       Poznań, dnia 31 marca 2022 r.

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a,  ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Filipa Mizgiera prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Filip Mizgier w m. Marianowo Brodowskie 24, 63-000 Środa Wielkopolska, reprezentowanego przez pełnomocnika – Annę Tritt

ORZEKAM

- Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odchowu kur nieśnych, zlokalizowanej w m. Marianowo Brodowskie, gmina Środa Wielkopolska, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

- Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

| Nazwa instalacji | Rodzaj instalacji * | Parametr instalacji | Oznaczenie prowadzącego instalację |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk na działkach nr 172/5 i 172/7 w m. Marianowo Brodowskie, gmina Środa Wielkopolska pow. średzki | ust. 6 pkt 8 lit. a | 250 000 stanowisk (1000 – Dużych Jednostek Przeliczeniowych) | Filip Mizgier Gospodarstwo Rolne Filip Mizgier Marianowo Brodowskie 24, 63-00 Środa Wielkopolska NIP: 301954258 REGON: 7861697710 |

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

1.1. Opis instalacji

      - Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do odchowu kur nieśnych, zlokalizowana na działkach nr 172/5 i 172/7 w m. Marianowo Brodowskie, gmina Środa Wielkopolska.

      - Chów drobiu (odchów młodych kur niosek) odbywa się w 1 budynku inwentarskim K1                        w systemie wolier otwartych na ściółce o powierzchni 9466 m2 wraz z ogrodem zimowym            o powierzchni 756,41 m2 i maksymalnej dopuszczalnej obsadzie wynoszącej do 250 000 szt.

      - Na terenie Fermy oprócz budynku inwentarskiego znajdują się:

  - agregat prądotwórczy o mocy 320 kW,

  - zbiornik buforowy na wodę o pojemności 50 m3 w celu zapewnienia ciągłych dostaw wody,

  - magazyn z chłodnią na odpady i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (padłe sztuki),

  - 2 silosy na paszę o ładowności 30 Mg każdy,

  - zbiornik na gaz płynny.

1.2. Charakterystyka technologii

- Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest chów drobiu – odchów młodych kur niosek w technologii ściółkowej. Zgodnie z przyjętą technologią do budynku inwentarskiego trafiają jednodniowe kurczęta, które są utrzymywane przez ok. 16 tygodni, po czym trafiają do odbiorców – ferm kur niosek. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego następuje czyszczenie i dezynfekcja oraz przeglądy techniczne obiektu, a także ewentualne naprawy, po czym następuje wstawienie nowej obsady. W ciągu roku na terenie instalacji będą przeprowadzane trzy pełne cykle chowu.

- Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz kurnika. Ogółem, na terenie Fermy zainstalowanych jest 30 szt. wentylatorów mechanicznych, w tym 12 szt. wentylatorów dachowych oraz 18 szt. wentylatorów bocznych-szczytowych.

- Instalacja zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznego systemu wodociągowego na podstawie umowy.

- Kurnik wyposażony jest w zautomatyzowany system pojenia.

- Czyszczenie budynku inwentarskiego po zakończonym cyklu produkcyjnym odbywa się tzw. metodą na sucho bez użycia wody. Po usunięciu pomiotu następuje czyszczenie na sucho urządzeń, podłóg i ścian, a następnie dezynfekcja obiektu na posadzce i ścianach poprzez zamgławianie bez generowania ścieków.

- Ferma jest wyposażona w dwa silosy paszowe o ładowności 30 Mg każdy połączone                    z automatycznym systemem zadawania paszy. Silosy stanowią integralną część instalacji.

- W budynku inwentarskim stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.

- W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy, o mocy 320 kW.

- Budynek inwentarski na terenie instalacji z uwagi na zapotrzebowanie termiczne utrzymywanych zwierząt został wyposażony w system ogrzewania, w skład którego wchodzi 16 nagrzewnic zasilanych gazem płynnym o mocy 95 kW każda.

- Na terenie Gospodarstwa powstaje maksymalnie 22,5 Mg/rok zwłok zwierzęcych (upadków), które magazynowane są w wyznaczonym miejscu na terenie Gospodarstwa, w kontenerze      -chłodni. Następnie zwłoki zwierzęce przekazywane są podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego     i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o  produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz. U. 2009 r.              UE L t. 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                         o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmiercanych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem – nie są traktowane jako odpady. Wnioskodawca nie wyklucza także możliwości przekazywania zwłok zwierzęcych jako odpadu. Wówczas upadki stanowią odpad o kodzie 02 01 82 – Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, co uwzględniono w punkcie 6.3. niniejszej decyzji.

- Roczna ilość powstającego na terenie Gospodarstwa obornika kurzego wynosi maksymalnie 10 000 Mg. Obornik nie jest magazynowany na terenie Gospodarstwa, lecz bezpośrednio kierowany z taśmociągów do podstawionych pojemników, a następnie przekazywany jest podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych                w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, do rolniczego wykorzystania jako nawóz lub do produkcji podłoża do pieczarek. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia         14 grudnia 2012 r. o odpadach, biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Wnioskodawca nie wyklucza także możliwości przekazywania obornika jako odpadu. Wówczas odchody stanowią odpad o kodzie 02 01 06  – Odchody zwierzęce, co uwzględniono w punkcie 6.3. niniejszej decyzji.

- Wytwórcą odpadów weterynaryjnych jest lekarz weterynarii świadczący na podstawie stosownej umowy, usługi ochrony zdrowia drobiu.

- Wytwórcą odpadów w postaci świetlówek jest firma świadcząca usługi przeglądu, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych wraz z wymianą uszkodzonego oświetlenia.

- Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

| Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw | Jednostka | Wielkość zużycia |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | MWh/rok | 15,00 |
| Gaz | m3/rok | 129 280,00 |
| Woda | m3/rok | 10 037,50 |
| Pasza | Mg/rok | 4 125,00 |
| Słoma | Mg/rok | 9,375 |

- Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).

- Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń  (BAT 2).

- Kształcenie i szkolenie personelu w szczególności w odniesieniu do odpowiednich przepisów dotyczących chowu zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt, gospodarowania obornikiem, bezpieczeństwa pracowników (BAT 2).

- Lokalizacja instalacji w znacznej odległości od obiektów wrażliwych/chronionych, właściwa aranżacja obiektów na terenie Fermy uwzględniająca ewentualną rozbudowę instalacji oraz zoptymalizowany przepływ zwierząt, surowców i odpadów na terenie Fermy. (BAT 2).

- Przechowywanie martwych zwierząt w kontenerze-chłodni, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo-wodnego (BAT 2).

- Zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy (BAT 3).

- Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (BAT 3, BAT 4).

- Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).

- Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).

- Stosowanie poideł uniemożliwiających wyciek wody (BAT 5).

- Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).

- Utrzymywanie możliwe najmniejszych obszarów zanieczyszczonych (BAT 6).

- Ograniczenie zużycia wody (BAT 6).

- Czyszczenie obiektów inwentarskich metodą na sucho bez wytwarzania ścieków ( BAT 7).

- Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich (BAT 8).

- Izolacja ścian, podłóg i sufitów w kurniku (BAT 8).

- Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).

- Zastosowanie odpowiednich środków operacyjnych w celu zapobiegania emisjom hałasu   (BAT 10).

- Unika się prowadzenia hałaśliwych czynności w porze nocy (BAT 10).

- Wykorzystywanie paszy granulowanych zmniejszających ilość emisji pyłów (BAT 11).

- Dodawanie do paszy surowców oleistych zapobiegających pyleniu (BAT 11).

- Eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu              (BAT 11).

- Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi, przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

- Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- Magazynowanie odpadów w miejscach utwardzonych w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów, zgodnie                z warunkami dotyczącymi gospodarki odpadami, określonymi w niniejszej decyzji.

- Magazynowanie zwłok zwierzęcych w szczelnym kontenerze – chłodni, a następnie przekazywanie ich uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

- Przechowywanie pomiotu wewnątrz budynku inwentarskiego.

- Przekazywanie pomiotu gromadzonego na taśmach transportowych bezpośrednio                      na podstawione pojemniki oraz całości pomiotu po zakończonym cyklu produkcyjnym                          i przekazanie podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie.

- Zastosowanie utwardzonych i uszczelnionych posadzek w budynku inwentarskim.

- Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywany jest drób, przy każdym ich czyszczeniu, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

- Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić              w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1.  Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące                             w budynku inwentarskim, które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu  i tlenek węgla.

- Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza z kurnika                                za pośrednictwem 30 szt. wentylatorów wyciągowych - 12 dachowych i 18 bocznych                        - szczytowych.

- Kurnik K1 ogrzewany jest przy pomocy 16 nagrzewnic zasilanych gazem płynnym. Wszystkie zainstalowane nagrzewnice są tej samej mocy - 95 kW. Emisja substancji powstających             w wyniku spalania gazu w nagrzewnicach odbywa się poprzez ogólną wentylację kurnika K1.

- Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 3 podokresach, związanych z różnymi wariantami pracy wentylatorów i nagrzewnic:

- podokres 1 trwający 4664 h/rok – emisja do powietrza zachodzi wyłącznie przez wentylatory dachowe,

- podokres 2 trwający 2000 h/rok – emisja do powietrza zachodzi przez wentylatory dachowe
przy włączonych nagrzewnicach.

- podokres 3 trwający 1400 h/rok – emisja do powietrza zachodzi przez wentylatory dachowe
i wentylatory umieszczone w ścianie szczytowej.

6.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

| Lp. | Oznaczenie emitora | Rodzaj emitora | Charakterystyka miejsc emisji | Czas emisji [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wysokość [m] | Średnica [m] | Prędkość gazów [m/s] | Temperatura gazów odlotowych [K] |  |
| Kurnik K1 |
| 1. | E1 do E12 | wentylator dachowy pionowy zadaszony | 11,0 | 0,63 | 0,00 | 293 | 8 064 |
| 2. | E13 do E20 | wentylator ścienny poziomy | 1,0 | 1,48 | 0,00 | 303 | 1400 |
| 3. | E21 do E28 | wentylator ścienny poziomy | 4,5 | 1,48 | 0,00 | 303 | 1400 |
| 4. | E29 do E30 | wentylator ścienny poziomy | 6,5 | 1,48 | 0,00 | 303 | 1400 |

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

- Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z kurnika K1.

| Źródło emisji (numer budynku) | Emitowana substancja | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kg/stanowisko/rok] |
| Utrzymywanie drobiu – odchowalnia niosek | Amoniak | 0,0460274 |
|  | Siarkowodór | 0,0009205 |
|  | Pył:2) w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5 | 0,0441863 0,0211726 0,0018411 |

2) Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

- Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).

| Lp. | Źródła emisji substancji do powietrza | Oznaczenie emitora | Emitowana substancja | Wielkość emisji1) [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podokres I2) | Podokres II2) | Podokres III2) |
| 1. | utrzymanie ptaków kurnik K1 | E1 do E12 | Amoniak | 0,1189117 | 0,1189117 | 0,0178094 |
|  |  |  | Siarkowodór | 0,0023782 | 0,0023782 | 0,0003562 |
|  |  |  | Pył:2) w tym pył zawieszony PM10 | 0,1141553 0,0546994 | 0,1141580 0,0547021 | 0,0170970 0,0081923 |
|  |  |  | Dwutlenek azotu | - | 0,0150827 | - |
|  |  |  | Dwutlenek siarki | - | 0,0004309 | - |
|  |  |  | Tlenek węgla | - | 0,0096960 | - |
|  |  | E13 do E30 | Amoniak | - | - | 0,0674016 |
|  |  |  | Siarkowodór | - | - | 0,0013480 |
|  |  |  | Pył:3) w tym pył zawieszony PM10 | - - | - - | 0,0647055 0,0310047 |

1) Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

2) Podokres 1 – pracują tylko wentylatory dachowe, podokres 2 – pracują wentylatory dachowe oraz nagrzewnice, podokres 3 – pracują wentylatory dachowe i w ścianie szczytowej.

3) Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

###### 6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

| Rodzaj substancji | Dopuszczalna emisja [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Amoniak | 11,506 |
| Siarkowodór | 0,23 |
| Pył:1) w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5 | 11,046 5,293 0,460 |
| Dwutlenek siarki | 0,010 |
| Dwutlenek azotu | 0,361 |
| Tlenek węgla | 0,232 |

1) Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurnika, nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

6.2.  Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)

6.2.1.  Zaopatrzenie w wodę

- Przedmiotowa Ferma zaopatrywana jest w wodę z wodociągu gminnego na podstawie umowy zawartej z gestorem sieci wodociągowej. Woda zużywana jest na potrzeby instalacji do chowu drobiu.

- Ilość wykorzystywanej wody:

| Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji: | Ilość wykorzystywanej wody Q dopuszczalna roczna [m3/r] |
| --- | --- |
| Technologiczne – pojenie zwierząt | 10037,50 |
| RAZEM | 10037,50 |

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe, a czyszczenie kurników odbywa się metodą tzw. na sucho.

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)                         oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów             (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 4 500 | Odchody zwierzęce charakteryzujące się dużą zawartością azotu i wapnia, wysokim pH. Właściwości: stały stan skupienia, charakterystyczny zapach, nie posiadają właściwości niebezpiecznych |
| 2. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 22,5 | Odpady składające się z tkanki zwierzęcej. Właściwości: stały stan skupienia, charakterystyczny zapach, nie posiadają właściwości niebezpiecznych |

6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania oraz dalszy sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | Odpady nie są magazynowane na terenie Gospodarstwa, lecz bezpośrednio kierowane z taśmociągów do podstawionych pojemników, a następnie są przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom |
| 2. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | Odpady magazynowane są w kontenerze-chłodni w wyznaczonym miejscu na terenie Gospodarstwa, a następnie są przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom |

6.3.3. Odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,                     w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

6.3.4. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczaniu ilości powstających odpadów stosowane są następujące czynności:

- dbanie o dobrostan zwierząt poprzez właściwą opiekę weterynaryjną, dobrze dobrane pożywienie – celem zapobiegania upadkom,

- magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,

- przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

  - Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy jednorodzinnej:

- LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200) – 50 dB,

- LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600)      – 40 dB.

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

| L.p. | Źródło hałasu | Czas pracy źródeł [h] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pora dnia | Pora nocy |
| Kurnik K1 |
| 1. | Wentylatory dachowe o wydajności 13 000 m3/h – 12 szt. | 16 | 8 |
| 2. | Wentylatory ścienne szczytowe o wydajności 49 200 m3/h – 6 szt. | 16 | 8 |
| 3. | Wentylatory ścienne szczytowe o wydajności 49 200 m3/h – 12 szt. | 16 | 0 |

7. 	Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru                    i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1.	Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza z częstotliwością raz na dobę. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody   (BAT 5, BAT 29).

7.1.2.	Należy monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą odpowiednich liczników i faktur oraz prowadzić rejestr pozostałych materiałów i paliw za pomocą np. faktur, istniejących rejestrów, z częstotliwością raz na rok (BAT 29).

7.1.3.  Należy monitorować stan liczebny stada, przez rejestrowanie zasiedleń i upadków. Upadki rejestrować w cyklu rocznym (BAT 29).

7.1.4. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika kurzego w cyklu rocznym.      (BAT 29).

7.2. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisję amoniaku z każdego budynku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 25).

7.3. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

7.4. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku raz w roku, obliczeniowo, z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt (BAT 24).

8.  Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7 decyzji, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca I kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska (w zakresie BAT 24 i BAT 29 (liczba zwierząt, produkcja obornika)

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej                          na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- pożarem,

- pomorem stada,

- przerwą w dostawie prądu.

Na terenie Fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- stały nadzór techniczny nad eksploatowanymi urządzeniami,

- regularne szkolenia Prowadzącego instalację z bhp oraz p.poż.

- wyposażenie w sprzęt gaśniczy,

- stały nadzór weterynaryjny,

- zastosowanie agregatu prądotwórczego – awaryjnego źródła prądu.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest Prowadzący instalację (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska).

W sytuacjach pożaru lub pomoru stada, Prowadzący instalację (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko                     na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywne wykorzystanie energii zapewnione jest poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne                       i budowlane, zmierzające do zmniejszenia zużycia nakładów energii na wentylację. System i czas pracy wentylatorów jest różny, uzależniony zarówno od różnicy pomiędzy temperaturą zewnętrzną jak i wewnętrzną. Praca wentylatorów sterowana jest automatycznie w oparciu o program komputerowy, co pozwala na minimalizację zużycia energii. Wielkość poboru energii elektrycznej jest minimalizowana również poprzez zamontowanie w kurnikach żarówek energooszczędnych.

- Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2020 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Filipa Mizgiera, prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Filip Mizgier, Marianowo Brodowskie 24, 63-000 Środa Wielkopolska, reprezentowanego przez pełnomocnika – Annę Tritt, o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – odchowalnia kur niosek na terenie Gospodarstwa Rolnego Filip Mizgier, zlokalizowanej na działkach 172/5 i 172/7 w m. Marianowo Brodowskiego, 63-000 Środa Wielkopolska.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego” wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej oraz decyzję środowiskową.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego pismem znak: DSK-III.7222.177.2021 z dnia 14.07.2021 r. wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Braki formalne w przedmiotowym wniosku zostały usunięte w żądanym zakresie pismem z dnia 18.08.2021 r. Ponadto pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 18.08.2021 r. oraz 3.01.2022 r. złożył dodatkowe wyjaśnienia merytoryczne w sprawie. Pismem znak: DSK-III.7222.177.2021 z dnia 14.07.2021 r., poinformowano, iż wskutek reorganizacji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dotychczasowa sprawa znak: DSR-II.1.7222.55.2020 została ponownie zarejestrowana pod znakiem: DSK-III.7222.177.2021.

Po analizie przedłożonej dokumentacji na postawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak: DSK-III.7222.177.2021 z dnia 24.11.2021 r., zawiadomiono Prowadzącego instalację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie.

Pismem znak: DSK-III.7222.177.2021 z dnia 16.02.2021 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania oraz ponownie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie Fermy na stan powietrza ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych związanych z chowem drobiu – odchowem kur niosek.

Zlokalizowane na terenie Fermy silosy paszowe stanowiące integralną część instalacji zgodnie z wnioskiem Strony, nie powodują emisji pyłu do powietrza ze względu na zastosowane podczas przeładunku środki techniczno-organizacyjne.

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 320 kW, zlokalizowany na terenie Fermy. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

# Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1710), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zgodnie z wnioskiem Strony, ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurników nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L z 2017 r. nr 43, str. 231).

Przedmiotowa Ferma zaopatrywana jest w wodę z wodociągu gminnego na podstawie umowy zawartej z gestorem sieci wodociągowej. Woda zużywana jest na potrzeby instalacji do chowu drobiu. W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe, pomiot usuwany jest co dwa dni na taśmach transportowych bezpośrednio na podstawione środki transportu i przekazywany uprawnionym odbiorcom. Po zakończonym cyklu produkcyjnym pomieszczenia są sprzątane tzw. metodą na sucho bez wytwarzania ścieków przemysłowych.

W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody, zobowiązano Wnioskodawcę do prowadzenia odczytów wskazań wodomierza głównego. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody.

W decyzji określono wymagania dotyczące monitoringu padłych sztuk oraz powstających odchodów zwierzęcych, a także całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku zgodnie z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 180 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności) powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. W związku z powyższym w niniejszej decyzji uwzględnia się wyłącznie odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji. Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami, zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 184 ust 2, ust. 2a oraz ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska. W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczególniono numery NIP i REGON posiadacza odpadów, określono rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi oraz sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W instalacji objętej niniejszą decyzją nie są wytwarzane odpady w ilości, dla której istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Z tego względu Prowadzący instalację nie był zobligowany do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nie było również wymagane przeprowadzenie kontroli na podstawie przepisu art. 183c ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie określono w związku z tym warunków przeciwpożarowych.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony.

Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowane w kierunku północnym, północno-zachodnim i wschodnim od terenu instalacji. Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla ww. terenów, zgodnie z pkt 2 lit. a tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium. Wyniki pomiarów należy przekazywać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017 r.) oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do powietrza.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż na terenie instalacji nie występuje produkcja i uwalnianie substancji stwarzających ryzyko oraz, że zastosowane środki mimo wykorzystywania substancji stwarzających ryzyko uniemożliwiają zanieczyszczenia wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

- Filip Mizgier

Gospodarstwo Rolne Filip Mizgier

Marianowo Brodowskie 34, 63-000 Środa Wielkopolska

- Anna Tritt - pełnomocnik

Ladybird-doradztwo ekologiczne

ul. Kościuszki 44/1, 62-241 Żydowo

- Minister Klimatu i Środowiska

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)

- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku

- Aa x 2